## Slide 1
Vattenvårdsprogram Kävlingeån
Karl Holmström

## Slide 2: Vattenvårdsprogram Kävlingeån

## Slide 3
Historik
samordnad vattenvård i Kävlingeåns avrinningsområde
Kävlingeåprojektet 1995-2011

## Slide 4
Kävlingeåprojektet
Vattenvårdsprogram Kävlingeån
Fortsättning…

## Slide 5
Mycket har gjorts:
Cirka 500 hektar våtmarker
Stora mängder kväve och fosfor kvarhålls – varje år
Skapade vattenmiljöer genererar miljontals vattenlevande småkryp – varje år
Skapade vattenmiljöer skapar häckningsmiljöer och rastplatser för många tusen fåglar – varje år
Därtill har mycket annan miljönytta åstadkommits; bevattningsdammar, rekreationsmiljöer, groddammar, flödesdämpning, restaurerade vattendrag mm
Notes: Rastplats för 4000 fåglar, 1600 häckande par våtmarksfågar
Fosforkvarhållning 5 ton/år, kvävereduktion 120 ton/år

## Slide 6: Prioritering vår 2019
781 våtmark
786 våtmark
808 bevatt-
ningsdamm
806 bevatt-
ningsdamm
809 bevatt-
ningsdamm
793 vandrings-
hinder, rensning
510,810
dammar
781 | Hammarlunda 7:1 | 3.5
786 | Östraby 12:1 | 1
793 | Högseröds kvarn, Högseröd 13:11, 17:11 | 
797 | Gummastorp 1:2 | 0,7
806 | Örtofta 21:1 | 3
510 | Åkert 1:2 | 0.2
808 | Lilla Skeglie | 4
810 | Hunneberga 31:2 | 0.3
809 | St Harrie 6:12, Kävlinge Golfklubb | 0.3
7 olika projekt där målsättningen är att genomföra dessa under sommar, höst
Sammanlagt ca 18 ha våtmarksyta
Mer är på gång:

## Slide 7
Exempel, pågående arbete:
Våtmarker som näringsfällor – fosfordammar
Våtmarker som flödesdämpare
Våtmarker som bevattningsdammar
Våtmarker för biologisk mångfald
Våtmarker för rekreation
Bevattningsdamm norr om Harlösa

## Slide 8: Nr 806, Örtofta 21:1 bevattningsdamm
Ca 3 ha stor vattenyta
Schakt ca 52 000 m3
Schakt om ”normal” damm ca 20-25 000 m3
Flacka slänter
Går att kombinera med rekreation och nytta för biologisk mångfald

## Slide 9: Kävlingeåns Vattenvårdsarbete - ett bra exempel för framtidens vattenvård
Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
SOU –klar feb 2020
Miljö- och Energidepartementet
Styrmedel för ökat lokalt åtgärdsarbete
Förstärkning av lokalt arbete –hur?
Hushållning av näringsämnen (fosfor)
Stabil verksamhet
Stabil, långsiktig finansiering
Tydlig samordning och prioritering nationellt
Tydliga kanaler mellan lokalt arbete och nationell/regional för kontinuerlig förbättring
Drivkrafter
Organisation och struktur
Målkonflikter
Nya åtgärder
Finansiering
Fokus på avrinningsområdet
Lokalt anpassade
Ekonomiska (skatter, subventioner)
Kostnadseffektiva
Plan för etappmål
Förslag till finansiering
Författningsförslag
Praktiskt/tekniskt
Ny teknik
Kostandseffektivt
Översyn av lagstiftning
Notes: Vattenrådet (Jonas och Anna) har sett till att alla goda erfarenheter som finns från detta unika projekt ska kunna ta plats i utredningen.
Vi som konsulter kommer att få ett direkt uppdrag från utredningen att sammanfatta detta och tydliggöra det vi tycker är viktigt tillsammans med er
Utredningens huvuddelar är :

## Slide 10
Exempel, pågående arbete:
Fokus Vombsjön
Statligt stöd till 20 pilotområden – utveckling av långsiktigt arbete med fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Vombsjöns tillrinningsområde är ett av pilotområdena
Vombsjöns tillrinningsområden är sedan tidigare prioriterade i åtgärdsarbetet – arbete har bland bedrivits i så kallade fokusområden, tidigare Torpsbäcken, nu Vanstadsbäcken
Utökad vattenkontroll

## Slide 11: Hållbart vatten i landskapet efter 2021
Mycket har gjorts – förtjänstfullt!
Mer behöver göras!

## Slide 12
Hållbart vatten i landskapet
Fortsatta åtgärdsbehov:
Förbättrad vattenkvalitet
Ökad tillgång till rekreations- och boendemiljöer med vatten
Förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald
Förbättrad vattenhushållning och vattenhantering (bevattningsdammar, inströmning till grundvatten, flödesdämpning och förbättrad dagvattenhantering…)
Klimatsäkring
Förbättrad hydromorfologi
Kabbleka
Notes: Bäckfräne, dvärgag, svarttåg

## Slide 13
Förutsättningar efter 2021, frågor:
Vilka internationella, nationella och regionala
miljömål finns för våra vatten?
Vilket behov finns av fortsatt vattenvårdsarbete och vilken roll har vattenrådet i detta? Nya uppgifter finns, exempel:
ändrat klimat
nytt sätt att se på ekosystemtjänster
Hur kan ett fortsatt kommungemensamt vattenvårdsarbete organiseras?
Skärfläcka
Hållbart vatten i landskapet
Notes: Fortsatt starka internationella mål, ex: FN:s Agenda 2030, HELCOM BSAP uppdatering, EU:s direktiv – ffa vattendirektivet
I underlaget som tas fram kommer även att redovisas vilka åtgärder som hittills genomförts och vilken miljönytta dessa beräknas ha gett. Alla vattenförekomster, undantaget Djurrödsbäcken, har status sämre än god, dvs dålig, otillfredsställande eller måttlig.

## Slide 14
Hållbart vatten i landskapet
Tidsplan:
2019 – underlag tas fram – diskussion i kommunerna och i vattenrådet
Vår 2020 – eventuellt beslut om framtagande av uppdaterade vattenvårdsprogram och samarbetsavtal
Höst 2020 – eventuellt beslut om nya vattenvårds-program och samarbetsavtal, med kommunala budgetunderlag
2021 – implementering i kommuner, reservtid för beslut/ändringar. Internt organisationsarbete och upphandling av konsult
2022 – start för fortsatt vattenvårdsarbete baserat på nytt (eller förlängt) vattenvårdsprogram och avtal

## Slide 16: Tvära kast - tvåstegsdiket vid Brandstad 2019-03-22

## Slide 17: Bevattningsdammar på Kävlinge Golfklubb Nr 809 St. Harrie 6:12, Kävlinge kommun

## Slide 18
Åkert 1:1
Hunneberga 31:1
Ca 100 ha
tillrinning
Två mindre fosfordammar
Möjligt åtgärda vandringshinder
Möjligt pröva temporär flödesdämpning

## Slide 19: Östraby12:1
Exempel beräkning markersättning
Beräkning av markersättning |  |  |  | 
 |  |  | kr | kr/ha
Kostnad för åtgärd (exkl markersättning) |  |  |  | 
 | Summa kostnader |  | 410 000 | 341 667
Beräkning av miljönytta* |  |  |  | 
 | Kväveavskiljning, mängd kg per år | 350 |  | 
 | Fosforavskiljning, mängd kg per år | 18.0 |  | 
 | Värde kväveavskiljning, kr/kg N | 100 | 35 000 | 29 167
 | Värde fosforavskiljning, kr/kg P | 1500 | 26 925 | 22 438
 | Summa miljönytta per år |  | 61 925 | 51 604
 | Summa miljönytta (räknat på 20 år) | 20 | 1 238 503 | 1 032 086
Beräknat utrymme för markersättning |  |  |  | 
 | Miljönytta minus summa kostnad för åtgärd |  | 828 503 | 690 419
Markvärde** |  | kr/ha |  | 
 | Markvärde betesmark, kr/ha | 60 000 | 72 000 | 60 000
 | 80 % av beräknat/uppskattat markvärde |  | 57 600 | 48 000
Förslag markersättning |  |  |  | 
 | Totalt (se förklaring till höger) |  | 57 600 | 48 000
*Kostnaden för rening i reningsverk beräknad som medel mellan gamla och nya utsläppskrav
** Enligt senaste försäljningsvärde på aktuell mark

## Slide 20: Åtgärdssamordnare Vombsjöns tillrinningsområde 2019-2020

## Slide 21: Bevattningsdammar
Minst fem dammar aktuella för bevattning 2019
Möjligt att delfinansiera med LONA
Bevattningsdammar ”multifunktionella”, minskar näringsläckage, uttag av grund-och annat ytvatten, flödesdämpande t.ex.
Riktlinjer beslutade 2013-03-13 (KVVP AU)
Ingen markerersättning utgår vid anläggning av bevattningsdammar
Vattenrådet står för hjälp med projektering, samråd, ansökningar om stöd och eventuella tillstånd, upphandling av entreprenör och efterkontroll
Brunnar och pumpanordningar som är nödvändiga för bevattningsändamålet bekostas av markägaren
Schakt till större djup än 1,5 m bekostas i normalfallet av markägaren, avvägningar mellan olika intressen (t.ex. flödesutjämning och näringsretention görs dock)
Delar av våtmarks-/dammytan skall bibehålla ett vattendjup på 0,5 m
Bevattningsdamm norr om Harlösa
Förslag till förändringar och tillägg:
Schaktvolym som vattenrådet bekostar (t.ex. medeldjup, ca 0,6 -0,7m/max 7000 m3/ha)
Behov av säkerhetsanordningar bedöms
Särskilda avtal har tagits fram
Markägaren är verksamhetsutövare efter garantiden
Ev. problem med dräneringar bekostar VR till 50%
Anläggningar för rekreation bekostas av VR

## Slide 22
Hållbart vatten i landskapet
Notes: Fortsatt starka internationella mål, ex: FN:s Agenda 2030, HELCOM BSAP uppdatering, EU:s direktiv – ffa vattendirektivet
I underlaget som tas fram kommer även att redovisas vilka åtgärder som hittills genomförts och vilken miljönytta dessa beräknas ha gett. Alla vattenförekomster, undantaget Djurrödsbäcken, har status sämre än god, dvs dålig, otillfredsställande eller måttlig.

## Slide 23
Hållbart vatten i landskapet
Vårda det som skapats. Särskilda förutsättningar – troligen Sveriges mest omfattande vattenvårdsprojekt avseende kontinuitet, bredd och organisation.
Erfarenheter finns i stor skala från hela arbetskedjan: plan, projektering, genomförande, avtal, finansiering, miljö-prövning etc
Hur långt kan man nå?
Vilka miljönyttor kan åstadkommas?
Hur kan långsiktiga organisationer byggas och fungera?

## Slide 24
Vad innebär det?
Varför?
Vad har gjorts? Sjöstjärnan 2015
Vilka miljönyttor?
Vad är på gång? Fokus Vombsjön
Framtiden, efter 2021?